## Slide 1
第13节段 静电场中的导体
尖端放电
电晕

## Slide 2
§9.5 静电场中的导体
一、导体的静电平衡
感应电荷
当导体内部和表面上都没有电荷作定向运动时的状态，称为导体的静电平衡状态.
★说明:
(iii) 导体表面
(ii) 导体内部
(i) 静电平衡只是宏观上停止了定向移动，导体内部的电荷仍在做无规则的热运动

## Slide 3
★导体在静电平衡时的性质
（1）导体是等势体，导体表面是等势面
p
Q
导体内部
∴ U内 =常数
导体表面
p
Q
∴ U表 =常数

## Slide 4
(2) 正负净电荷只分布在导体的表面上
静电场中的孤立带电体导体上电荷面密度的大小与该处表面的曲率有关。一般说，导体向外越凸的部位，曲率越大，面密度σ也越大；向内越凹进去的部位，曲率负值越大，面密度σ越小。
实心导体
空心导体
导体表面的电荷分布一般是非均匀的；与导体形状和周围其它带电体有关
导体表面的如何分布？

## Slide 5
(3) 导体外近表面处场强方向与表面垂直，大小与该处电荷面密度e成正比
在导体表面任取一面元△S, 面元上的电量
q=  ·△S
又 △s (无穷小) 面上均匀, E1=常矢
注意: E是导体外近表面处的总电场
(所有电荷的贡献)。

## Slide 6
尖端放电：对于有尖端的带电导体，尖端处电荷面密度大，则导体表面邻近处场强也特别大。当场强超过空气的击穿场强时，就会产生空气被电离的放电现象，称为尖端放电。