## Slide 1
由清华大学薛其坤院士带领的研究团队在拓扑材料研究中取得重大突破,首次在实验上发现“量子反常霍尔效应”。此发现将推进无能耗量子霍尔边缘态在新一代晶体管和电子学器件中的应用,为芯片中电子线路的发热等问题提供解决方法。
第15节段 霍尔效应

## Slide 2
问题：
什么是霍尔效应？
霍尔效应是基于怎样的物理原理？
霍尔效应应用？

## Slide 3
霍耳效应现象

## Slide 4
1.霍耳效应
1879年，霍耳在实验中发现：当有电流I沿着垂直于B的方向通过导体时，在金属板上下两表面M，N之间就会出现横向电势差UH. 这就是霍耳效应。
① 式中RH 称作霍耳系数。
② 式中d为导体块顺着磁场方向的厚度。

## Slide 5
I
M
N
2.霍耳系数的微观解释
平衡时：
设在导体内载流子的电量为q，平均定向运动速度为 ，它在磁场中所受的洛仑兹力大小为：
电场力：

## Slide 6
霍耳系数
设导体内载流子数密度为n，于是I＝nq bd

## Slide 7
① 说明RH与载流子浓度n成反比：
在金属导体中，载流子浓度很高，故RH↓，UH↓
在半导体中载流子浓度较低， RH↑，UH↑
霍尔元件可用多种半导体材料制作，如Ge、Si、GaAs、InAs以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。
② 利用霍耳系数的正、负可判断半导体的类型。
若RH＞0，为P型半导体
若RH＜0，为n 型半导体

## Slide 8
3.霍耳元件
霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器。霍尔元件具有许多优点，它们的结构牢固，体积小，重量轻，寿命长，安装方便，功耗小，频率高，耐震动，不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。用它们可以检测磁场及其变化，可在各种与磁场有关的场合中使用。
霍尔转速传感器在汽车ABS中的应用

## Slide 9
ABS转速传感器的特点 ：
汽车的每一个车轮上都安装有转速传感器。其作用是将车轮转速信号转换为电信号，并将其输出给电子控制单元，来检测车轮转速。
车轮转速传感器需要的特点：
（1）在各种工作环境中精度要求高。
（2）在各种恶劣工作环境中保持良好的性能。
（3）要求可靠性好，使用寿命长。
由于霍尔传感器具有结构简单，使用寿命长，抗冲击性良好，耐高低温性能优越等优点，所以目前汽车ABS上使用的车速传感器大都是霍尔传感器。

## Slide 10
知识点总结：
1.霍尔电压：______________________
2.霍尔系数：______________________
3.制作霍尔元件材料选择：____________________
4.利用霍耳系数的正、负可判断半导体的类型_____
P88：10.28
作业：