## Slide 1
第16节段 动生电动势
发电机

## Slide 2
感应电动势
回路变动引起的→动生电动势ε动
磁场变化引起的→感生电动势ε感
法拉第电磁感应定律

## Slide 3
§12.2 动生电动势
一、电源、电动势
一段导体内的静电电势差不能维持稳恒电流
A
B
非静电力: 能把正电荷从电势较低的点（电源负极板）送到电势较高的点（电源正极板）的作用力，记作 Fk 。
用电器
电源
电源: 能够提供非静电力的装置

## Slide 4
1.非静电场强:
表示单位正电荷受到的非静电力
非静电力做的元功为
电荷q在含有非静电力的闭合回路中绕行一周时，非静电力做的功为
电源又可以看成是将其他形式的能量转换成电能的装置。

## Slide 5
2.电动势的定义:
电源电动势等于单位正电荷绕闭合回路一周过程中，非静电力所做的功
非静电力集中在电源的内部时:

## Slide 6
二 动生电动势
动生电动势的非静电力——洛仑兹力
取导线长dl
u
Fm
动生电动势的非静电力是什么力呢？

## Slide 7
电动势方向:
首先确定积分方向(正方向)
若 ＞０, 则方向与 dl方向一致(b为高电势,a为负电势)
若 ＜０, 则方向与 dl方向相反(b为低电势,a为高电势)
对于线圈L的情况，所产生的动生电动势为：
注意：上式是在磁场中运动的导体内产生的动生电动势的一般公式。
说明：动生电动势也可以根据感应电动势的一般性定义来求

## Slide 8
例11-4：长直导线中通有电流I，长为l的金属棒ab，以平行于直导线作匀速运动，棒与电流I垂直，它的a端距离导线为d，求金属棒中的动生电动势。
解：取 ，则
a
b
x
dx
I
d
l
负号表示i的方向与x轴正方向相反，即a端电势高。