## Slide 1
第7节段 刚体对轴的角动量守恒定律
跳水运动员和花滑运动员的转体是如何产生的？怎么控制转体运动的呢？

## Slide 2
外力对某轴的力矩之和为零，则该物体对同一轴的角动量守恒。
三 刚体对轴的角动量守恒定律

## Slide 3
定轴角动量守恒定律的两种情况：
(1) 转动惯量保持不变的刚体
例：回转仪 （应用于飞机、火箭、轮船的定向）
(2) 转动惯量可变的物体
例：旋转的花样滑冰运动员。
而 保持不变

## Slide 4
腾空过程中运动员只受通过重心的重力作用，外力矩近似看成零，绕过重心转轴的角动量守恒，运动员可以通过身体的舒展程度达到调节绕轴的转动惯量大小，从而改变转动的角速度。

## Slide 5
例3.9 在工程上，两飞轮常用摩擦啮合器使它们以相同的转速一起转动．如图所示，A和B两飞轮的轴杆在同一中心线上．A轮的转动惯量为JA＝10 kg·m2，B轮的转动惯量为JB＝20 kg·m2，开始时A轮每分钟的转速为600转，B轮静止．C为摩擦啮合器．求两轮啮合后的转速，在啮合过程中，两轮的机械能有何变化？
解 系统所受合外力矩为零，所以系统的角动量守恒，即

## Slide 6
ω为两轮啮合后的共同角速度，
在啮合过程中，摩擦力矩做功，机械能不守恒，损失的机械能转化为内能。