## Slide 1
第8节段 受迫振动 共振

## Slide 2
二、受迫振动
振动系统在周期性外力作用下的振动。
★受迫振动方程
弱阻尼弹簧振子系统
则得
周期性外力——策动力（驱动力）

## Slide 3
阻尼振动
简谐振动
受迫振过程中，外界在不断地向振动系统补充（机械）能量
特点：稳态时的受迫振动按简谐振动的规律变化。
稳定解

## Slide 4
三.共振
1.位移共振（又称振幅共振）
当策动力的圆频率 p 等于某个 适当数值时，振幅出现极大值、振动很剧烈的现象,叫位移共振。
2. 速度共振（又称能量共振）
当驱动力的圆频率正好等于系统的固有圆频率时，速度幅达到极大值的现象,叫速度共振，此时向系统输入的能量最大。
在弱阻尼情况下，位移共振与速度共振的条件趋于
一致，一般不必区分两种共振。

## Slide 5
共振实验

## Slide 6
1940年，华盛顿Tacoma Narrows大桥在通车4个月零6天后因大风引起扭转振动，又因振动频率接近于大桥的共振频率而突然坍塌。
共振的危害

## Slide 7
共振的危害

## Slide 8
如何避免或消除共振的危害？
尽量使受迫振动的频率远离物体的固有频率！
火车过桥时要缓慢通过（减小频率）。
轮船航行过程中注意航向和航速，以调整频率尽量避免共振。

## Slide 9
一些乐器利用共振来提高音响效果；
★共振现象的其他应用
核内的核磁共振被利用来进行物质
结构的研究以及医疗诊断等等。
收音机利用电磁共振进行选台；